OBRAZAC  3

OPŠTINA BUDVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01-3084/6

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 26

Budva, 21.11.2017.godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Budva objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU KONFERENCIJSKE OPREME I ELEKTRONSKOG SISTEMA GLASANJA ZA POTREBE OPREMANJA SALE SO BUDVA

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	6

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	16

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	17

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	18

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	19

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	20

NASLOVNA STRANA PONUDE	21

SADRŽAJ PONUDE	22

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	23

FINANSIJSKI DIO PONUDE	29

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	30

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	31

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	32

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	35

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	40

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	41

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Budva | Lice/a za davanje informacija: Tanja Kapisoda, načelnik, službenik za javne nabavke |
| --- | --- |
| Adresa: Trg Sunca 3 | Poštanski broj: 85310 |
| Sjedište: Budva | PIB : 02005409 |
| Telefon: 033454017 | Faks: 033454017 |
| E-mail adresa: javne.nabavke@budva.me | Internet stranica: www.budva.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

( Robe

- Opis predmeta javne nabavke

- Nabavka konferencijske opreme i elektronskog sistema glasanja za potrebe opremanja sale SO Budva.

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

32321200-1 Audiovizuelna oprema

32420000-3 Mrežna oprema

31524210-0 Zidna rasvjetna tijela

32323500-8 Oprema za videonadzor

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

( ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

(Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

( kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 115.000,00 €.

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

( ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

- dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata, sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- potvrde organa uprave nadležnog za poslove poreza da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;

- dokaz nadležnog organa na osnovu podataka iz kaznene evidencije - dokazi o ispunjavanju ovog uslova ne smiju da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

- Dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Licence za podnosioca ponude – privredno društvo

- Licenca za građenje objekata – za izvođenje elektroinstalacije slabe struje

- Licenca za izradu tehničke dokumentacije – za izradu projekta elektro-instalacije slabe struje

Ponuđač treba da ima minimum jednog zaposlenog inženjera koji posjeduje:

- Licencu za izradu projekta slabe struje

- Licencu za rukovođenje radovima na izvođenju instalacija slabe struje.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske - NE ZAHTIJEVA SE

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti - NE ZAHTIJEVA SE

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

( da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je 45 dana.

b) Mjesto izvršenja ugovora je Opština Budva, Trg Sunca 3.

XI Jezik ponude:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori,u skladu sa Ustavom i zakonom

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

(najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 10:00 do 12:00 sati, zaključno sa danom 14.12.2017 godine do 9:30 sati.

Ponude se mogu predati:

(neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Budva, ulica Trg Sunca  br.3..

(preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Budva, ulica Trg Sunca  br.3.

Zbog hitnosti predmetne nabavke koja se odnosi na nabavku konferencijske opreme i elektronskog sistema za glasanje, u skladu sa odredbama utvrdjenim u članu 90 ZJN rok  za podnošenje ponuda   u otvorenom postupke javne nabavke odredjen je  u kraćem trajanju  ali ne kraćem od 22 dana od dana objavljivanja  tenderske dokumentacije  na portalu javnih nabavki.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  14.12.2017.godine u 10:00 sati, u prostorijama  Opštine Budva,  kancelarija 48  ulica Trg Sunca br.3.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 20 dana po ispostavljenoj fakturi.

Način plaćanja je: virmanski.

(Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

( garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka, isporuka i instalacija centralne digitalne kontrolne jedinice konferencijskog sistema | Centralna digitalna konferencijska jedinica minimalno sledećih karakteristika: podrška do minimalno 950 mikrofonskih jedinica / prevodilačkih konzola sa mogućnošću digitalnog prenosa do 50 audio signala/jezika u isto vrijeme podrška za redudantni režim rada mikrofonskih jedinica / prevodilačkih konzola sa minimalno dva digitalna ulaza i mogućnošću povezivanja “na živo - hot plug” mikrofonskih jedinica / prevodilačkih konzola minimalno dva XLR izlaza za povezivanje na spoljno ozvučenje minimalno dva XLR ulaza za povezivanje eksternih audio uređaja podrška za redudantno upravljanje putem minimalno dva RS232 porta centralna konferencijska jedinica mora imati integrisano napajanje za minimalno 25 mikrofonskih jedinica / prevodilačkih konzola podrška za montažu u rek ormar sa uključenim setom za montažu | Komad | 1.00 |
| 2 | Nabavka, isporuka i instalacija dodatne naponske jedinice za konferencijski sistem | Napojna jedinica koja omogućava napajanje dodatnih 25 mikrofonskih jedinica, minimalno sledećih karakteristika: napojna jedinica mora imati mogućnost povezivanja sa dodatnom napojnom jedinicom za potrebe redudatne veze. podrška za montažu u rek ormar sa uključenim setom za montažu | Komad | 1.00 |
| 3 | Nabavka, isporuka i instalacija softverskog paketa za upravljanje konferencijskim sistemom | Softverski paket minimalno sledećih karatkeristika: upravljanje svim parametrima konferencijskog sistema putem lokalizovanog menija mogućnost generisanja grafičkog prikaza sale sa pozicijama mikrofonskih jedinica i statusom jedinica, kao i imenima delegata-odbornika koji su se prijavili na jedinicu putem CHIP- ID kartice mogućnost aktiviranja i deaktiviranja mikorofonskih jedinica, uz prikaz jedinica-korisnika koji su se prijavili za učestvovanje u diskusiji mogućnost vremenskog ograničenja aktivnosti mikrofonskih jedinica uz prikaz preostalog vremena na eksternom displeju - monitoru mogućnost utvrđivanja kvoruma sjednica i prikaza statusa na eksternom displeju - monitoru mogućnost pozivanja na glasanje i prikaza statusa glasanja na eksternom displeju - monitoru, kao i čuvanja podataka o obavljenom glasanju. Softverski paket mora biti isporučen sa licencom koja nije vremenski ograničena. | Komad | 1.00 |
| 4 | Nabavka, isporuka i instalacija digitalne predjsedničke mikrofonske jedinice | Predsjednička digitalna mikrofonska jedinica minimalno sledećih karatkeristika: mikrofon kardioidne karakteristike i savitljivog vrata, dužine minimalno 30cm sa LED krugom na vrhu koji svijetli kada je mikrofonska jedinica aktivna pet tastera za funkcije glasanje jedan taster za aktivaciju mikrofonskih jedinica delegata jedan taster za deaktivaciju mikrofonskih jedinica delegata jedan taster za aktiviranje mikrofona dva tastera za odabir kanala/jezika prevoda dva tastera za kontrolu jačine zvučnika LCD displej koji prikazuje informacije o odabiru jezika slušanja i trenutnoj jačini zvučnika Integrisani dvosistemski zvučnici 3.5mm izlaz za povezivanje slušalica ID čitač CHIP kartica za identifikaciju korisnika na sistem Konekcije za povezivanje na centralnu jedinicu Mogućnost fiksiranja jedinice na sto | Komad | 1.00 |
| 5 | Nabavka, isporuka i instalacija digitalne delegatske mikrofonske jedinice | Delegatska digitalna mikrofonska jedinica minimalno sledećih karatkeristika: mikrofon kardioidne karakteristike i savitljivog vrata, dužine minimalno 30cm sa LED krugom na vrhu koji svijetli kada je jedinica aktivna pet tastera za glasanje jedan taster za aktiviranje mikrofona-zahtjev predsjedavajućem za aktivaciju dva tastera za odabir kanala/jezika prevoda dva tastera za kontrolu jačine zvučnika LCD displej koji prikazuje informacije o odabiru jezika slušanja i trenutnoj jačini zvučnika Integrisani dvosistemski zvučnici 3.5mm izlaz za povezivanje slušalica ID čitač CHIP kartica za identifikaciju korisnika na sistem Konekcije za povezivanje na centralnu jedinicu Mogućnost fiksiranja jedinice na sto Uz svaku delegatsku mikrofonsku jedinicu neophodno je isporučiti i slušalice za oba uha, nominalne impendanse 32 ohmn i kablom dužine 1,5 m. | Komad | 46.00 |
| 6 | Nabavka, isporuka i aktivacija ID CHIP kartica | ID CHIP kartice za identifikaciju korisnika na konferencijski sistem Kartice moraju imati mogućnost personalizacije, i mora postojati adekvatno mjesto previdjeno za upisivanje imena delegata-odbornika. | Komad | 50.00 |
| 7 | Nabavka, isporuka i instalacija digitalnog prevodilačkog pulta | Digitalni prevodilački pult minimalno sledećih karatkeristika: Podrška do 50-audio kanala (1 izvorni jezik i do 50 prevoda) Elektronski i potpuno tihi „silent“ tasteri za nesmetano korištenje Integrisani dvosistemski zvučnici Integrisani dvopojasni ekvilajzer LCD displeji koji prikazuju konfiguracioni meni i odabrane jezike 6.3mm izlaz za povezivanje slušalica minimalne impendanse 120ohm XLR konektor za povezivanje mikrofona Taster za aktiviranje mikrofona i “pause” taster za privremeno gašenje Tasteri za direktan kontakt režije i predsjedavajućeg Konekcije za povezivanje na centralnu jedinicu | Komad | 2.00 |
| 8 | Nabavka, isporuka i instalacija slušalica sa mikrofonom za prevodice | Slušalice visokog kvaliteta sa mikrofonom za prevodice minimalno sledećih karatkeristika: Tip slušalica: polu-otvorene slušalice Tip mikrofona: mikrofon sa savitljivim vratom, kondenzatorski kardioidne karakteristike Podrška za visoki kvalitet reprodukcije govora Nominalne impendansa minimalno 120ohm | Komad | 2.00 |
| 9 | Nabavka, isporuka i instalacija konvertora digitalno/analognog audio signala | Digitalno-analogni konvertor audio signala minimalno sledećih karakteristika: Podrška za tri para analognih ulaza i izlaza koji omogućavaju rutiranje do 6 analognih audio signala u i iz centralne konferencijske jedinice Podrška za montažu u rek ormar | Komad | 1.00 |
| 10 | Nabavka, isporuka i instalacija bežičnog UHF transmitera | UHF transmiter minimalno sledećih karakteristika: Minimalno 18 promjenljivih frekvencija u opsegu 863 do 865 MHz OLED displej koji prikazuje odabrani kanal, nivo UHF signala i frekvenciju 6.3mm izlaz za povezivanje slušalica sa potenciometrom za podešavanje jačine izlaza, sa prednje strane Podrška za XLR balansirani ulaz i 6.3mm nebalansirani ulaz, sa prekidačem za odabir ulaza Minimalno 2 x RCA AUX izlaz Minimalno 2 x RCA AUX ulaz TNC antenski konektor Podrška za montažu u rek ormar | Komad | 2.00 |
| 11 | Nabavka, isporuka i instalacija antenske sabirnice, sa antenom i setom za montažu | Antenska sabirnica minimalno sledećih karakteristika: Minimalno 4 ulaza i minimalno 1 izlaz Aktivnost u UHF opsegu 600-900 MHz sa adekvatnim kablovima za povezivanje do 4 UHF transmitera UHF omni-direkciona antena minimalno sledećih karakteristika: Akaktivnost u UHF opsegu 600-900 MHz Aktivno/pasivni TNC konektorom Pribor za montažu na zid | Komplet | 1.00 |
| 12 | Nabavka, isporuka i instalacija džepnog bežičnog UHF prijemnika sa slušalicama | Džepni bežični UHF prijemnik minimalno sledećih karakteristika: Minimalno 18 promjenljivih frekvencija u opsegu 863 do 865 MHz OLED displej koji prikazuje odabrani kanal, nivo stanja baterije i frekvenciju 3.5mm izlaz za povezivanje slušalica sa potenciometrom za podešavanje jačine izlaza Autonomija od minimalno 20h sa uključenim punjivim AA baterijama Slušalice za jedno uho, nominalne impendanse 32ohm i kablom dužine minimalno 1,5m | Komad | 10.00 |
| 13 | Nabavka, isporuka i instalacija punjača za bežične UHF prijemnike | Punjač za 10 džepnih UHF prijemnika mora biti kompatibilan za ponuđene džepne bežične UHF prijemnike pod stavkom R.Br. 12 Punjač mora imati mogućnost montaže u rek ormar. Punjač mora imati notifikaciju - LED displej sa notifikacijom statusa punjenja. | Komad | 1.00 |
| 14 | Nabavka, isporuka i instalacija matrične miksete sa integrisanim audio procesorom | Digitalni matriks procesor minimalno sledećih karakteristika: Zonski matrični procesor sa minimalno 26 ulaza i 8 izlaza (zona) Minimalno 8 analognih mikrofonskih/linijskih ulaza Minimalno 8 analognih izlaza Minimalno 16 digitalnih ulaza/izlaza Minimalno 2 para RCA ulaza Integrisan digitalni procesor zvuka sa opcijama: - 3-pojasni ekvilajzer - kompresor/gate - “auto gain control” - “priority ducker” - “feedback supressor” - “ambient noise compensator” Podrška za mrežni protokol koji omogućava digitalni prenos minimalno 16 audio kanala putem LAN konekcije Kontrola i konfiguracija svih parametara mora biti omogućena putem PC aplikacije Mogućnost kontrole svih izlaznih i ulaznih parametara putem aplikacije za smartphone i tablet uređaje Podrška za SD CARD slot za reprodukciju audio formata sa memorijske kartice. Mogućnost reprodukcije programiranih obavještenja sa kartice. Podrška za zidne kontrolere sa potenciometrima i prekidačima kojima je moguće programirati funkcije Podrška za montažu u rek ormar | Komad | 1.00 |
| 15 | Nabavka, isporuka i instalacija 8-kanalnog digitalnog pojačavača | Multikanalno pojačalo klase D minimalno sledećih karakteristika: Minimalno 8-kanalno pojačalo snage 140W na 8Ω kao i 125W kod 100V linija - po kanalu Podrška za mrežni protokol koji omogućava digitalni prenos 16 audio kanala putem jedne LAN konekcije Minimalno dva analogna ulazna kanala LAN- RJ45 konektori za potrebe kontrole (IN / OUT) Napredni sistem sigurnosnih funkcija i zaštita (zaštita od pregrijavanja kao i previsokog ulaznog nivoa audio signala) Podrška za montažu u rek ormar | Komad | 1.00 |
| 16 | Nabavka, isporuka i instalacija zvučnika za ugradnju u plafon | Plafonski zvučnik visokog kvaliteta minimalno sledećih karakteristika: Frekventni opseg minimalno: 60 Hz – 20 kHz Nominalni ugao pokrivenosti: 130° Minimalno 4,5” zvučnik Minimalno 80W snage na 8 Ω 100V transformator sa prekidačima za 30W, 15W i 7.5W Minimalna osjetljivost: 89 dB SPL Zvučnih mora biti isporučen zajedno sa akustičnom kutijom-kućištem | Komad | 4.00 |
| 17 | Nabavka, isporuka i instalacija nadgradnih zvučnika sa nosačima | Nadgradni zvučnik visokog kvaliteta minimalno sledećih karakteristika: Frekventni opseg minimalno: 65 Hz – 19 kHz Minimalni set komponenti: 2 x 5” zvučnik i 1“ horna Minimalno 100W snage na 8 Ω Minimalna osjetljivost: 89 dB SPL Nominalni ugao pokrivenosti: 90° x 60° Podrška za zidnu montažu | Komad | 4.00 |
| 18 | Nabavka, isporuka i instalacija digitalne miksete | Kompaktni rekabilni digitalni mixer minimalno sledećih karakteristika: Minimalno 16 mikrofonskih/linijskih ulaza XLR/TRS + 1 stereo RCA linija Minimalno 16 izlaza – 8 XLR i 8 TRS Minimalno 40 kanala (32 mono + 2 stereo + 2 returna) Minimalno 20 aux linija(8 mono + 6 stereo) Integrisan “Dun Dugan” auto-mixer na minimalno 8 mikrofonskih kanala touch displej minimalne dijagonale 7” pomoću kog se mogu kontrolisati svi parametri sistema miksete Podrška za montažu u rek ormar | Komad | 1.00 |
| 19 | Nabavka, isporuka i instalacija duplog bežičnnog UHF risivera | Dupli bežični UHF risiver minimalno sledećih karakteristika: Minimalno 72 promjenljiva kanala u frekventnom opsegu 606 do 636 MHz Minimalno dva LCD displeja za svaki kanal, koji prikazuju odabrani kanal, nivo UHF signala, frekvenciju kao i stanje baterija i naziv kanala Minimalno 2 x XLR i 6.3mm balansirani izlazi Minimalno 2 x BNC izlaz za antenu Mogućnost sumiranog audio izlaza Podrška za montažu u rek ormar | Komad | 3.00 |
| 20 | Nabavka, isporuka i aktivacija ručnog bežičnog UHF mikrofona | Ručni bežični UHF mikrofon minimalno sledećih karakteristika: Minimalno 20 promjenljivih kanala u frekventnom opsegu 606 do 636 MHz Kondenzatorska kardioidna glava Domet minimalno 100 metara LCD displej sa notifikacijom odabranog kanala i stanje baterija Dvostepeni gain prekidač Prekidač za paljenje-gašenje mikrofona Sinhornizacija sa risiverom putem infrared konekcije Autonomija od minimalno 10h sa uključenim AA baterijama | Komad | 4.00 |
| 21 | Nabavka, isporuka i instalacija bežičnog dzepnog UHF transmitera | Džepni UHF bežični transmiter minimalno sledećih karakteristika: Minimalno 20 promjenljivih kanala u frekventnom opsegu 606 do 636 MHz 4-pin mini XLR ulaz za mikrofon Domet od 100 metara LCD displej sa notifikacijom odabranog kanala i stanje baterija Dvostepeni gain prekidač Prekidač za paljenje-gašenje mikrofona Sinhornizacija sa risiverom putem infrared konekcije Autonomija od minimalno 10h sa uključenim AA baterijama | Komad | 2.00 |
| 22 | Nabavka, isporuka i instalacija naglavnog mikrofona | Naglavni mikrofon minimalno sledećih karakteristika: Kondenzatorski kardioidni mikrofon Frekvnetnog opseg minimalno: 40 – 17.000 Hz Impedansa minimalno: 800 Ohm 4-pin mini XLR konektor | Komad | 2.00 |
| 23 | Nabavka, isporuka i montaža fioke za smještanje mikrofona | Fioka za montažu u rack, za smještanje mikrofona veličine 3U | Komad | 1.00 |
| 24 | Nabavka, isporuka i instalacija profesionalne audio distribucije za novinare | Profesionalna audio distribucija minimalno sledećih karakteristika: Minimalno 1 XLR ulaz i 10 XLR izlaza Gain potenciometar za podešavanje nivoa ulaznog signala (od -8 do +25 dB) 6.3mm izlaz za slušalice, sa potenciometrom za podešavanja nivoa izlaznog signala Ground Lift prekidači za svaki ulazni i izlazni kanal Bus ulazi i izlazi za povezivanje više istih jedinica Podrška za montažu u rek ormar | Komad | 1.00 |
| 25 | Nabavka, isporuka i montaža multimedijalnog plejera- izvora zvuka | Mrežni multimedijalni plejer minimalno sledećih karakteristika: USB sa podrškom za reprodukciju sledećih formata: MP3, WMA, MPEG4, AAC, WAV, FLAC, AIFF Reprodukcija putem Bluetooth veze Kontrola svih parametara uređaja putem WiFi veze Reprodukcija Internet radija i podrška za mrežne servise Mogućnost reprodukcije sadržaja CD, CD-R, CD-RW (Audio CD, MP3, WMA) | Komad | 1.00 |
| 26 | Nabavka, isporuka i instalacija bežičnog seta mikrofon + risiver za govornicu | Mikrofonski bežični set za govornicu minimalno sledećih karatkeristika: Bežični UHF risivera sa minimalno 95 promjenljiva kanala u frekventnom opsegu 655 do 679 MHz OLED displej sa notifikacijom odabranog kanala, nivoa UHF signala, frekvencije, kao i stanja baterija i naziva kanala XLR i 6.3mm balansirani izlaz 2 x BNC izlaz za antenu Podrška za montažu u rek ormar Bežični konferencijski mikrofon sa savitljivim vratom minimalno sledećih karakteristika: Mikrofon sa savitljivim vratom i LED svjetlom na vrhu koje svijetli kada je mikrofon aktivan Minimalno 60 promjenljivih kanala u frekventnom opsegu 662 do 694 MHz OLED displej sa notifikacijom odabranog kanala, nivoa UHF signala, frekvencije i naziva kanala | Komplet | 1.00 |
| 27 | Nabavka, isporuka i instalacija zidnog kontrolera sa PoE Injectorom | Digitalni zidni kontroler za upravljanje parametrima audio sistema minimalno sledećih karakteristika: Kontroler mora imati mogućnost integracije sa matriks mikserom. Minimalno 6 tastera kojima mogu biti dodijeljene bilo koje funkcije matriks miksera Podrška do 35 programibilnih parametara Ograničavanje kontrole mora biti omogućeno PIN kodom Tip displeja: LCD Displej Napajanje putem PoE injectora | Komplet | 1.00 |
| 28 | Nabavka, isporuka i instalacija stonih priključnih kutija | Priključne kutije za predsjedavajući sto minimalno sledećih karakteristika: Pop-up priključna kutija sa pneumatskim otvaračem mora da sadrži: Napojni priključak – SHUKO po EU Standardu 15-pin VGA konektor HDMI konektor 3.5mm audio LAN RJ-45 priključak Priključna kutija za sto sa USB priključkom: Priključna kutija mora da sadrži USB 3.0 konektor | Komplet | 1.00 |
| 29 | Nabavka, isporuka i instalacija kablovske infrastrukture | Set kablova: Kablovska infrastruktura za povezivanje predsjedničke i delegatske jedinice: kabl dužine 2.5m – 47 kom kabl dužine 5m – 14 kom kabl dužine 10m – 2 kom kabl dužine 20m – 2 kom Zvučnički kabl promjera 2 x 2.5 mm² - 100m Mikrofonski kabl promjera 2x 0.22 mm² - 20m USB 3.0 kabl dužine 15m – 1 kom | Komplet | 1.00 |
| 30 | Nabavka,isporuka i montaža rek ormara | Nabavka rek ormara minimalno sledećih karakteristika: Dimenzije ormara: 800×2000×1000, 42U Prednja vrata perforirana jednokrilna Zadnja vrata perforirana dvokrilna Krovna ploča modularna za uvod kablova i otvor za ventilator 2× 19" nosači podesivi po dubini sa visinskim oznakama Nosivost: 1500 kg. | Komplet | 1.00 |
| 31 | Nabavka, isporuka i instalacija profesionalnog displeja dijagonale 55 inch-a optimizovanog za rad 18/7 u landscape modu | Nabavka profesionalnog displeja LCD Dijagonale 55“ minimalno sledećih karakteristika: Rezolucija: 4K (3840x2160) ili veća Kontrast: 3,500:1 Response time (ms): 8 ili manje. Backlite: Edge LED ili Direct LED Brightness (candela/m²): 440 ili veće Operativni sistem: Android 6.0, Marshmallow Integrisani zvučnici: 10W+10W Podrška za HTML5 platformu: Da Interna memorija: 16 GB Podržani formati reprodukcije sa USB drive-a: MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVCEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotinJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEGMKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/ 3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG Podržan Multicast / IPTV : Da (UDP/RTP) Konekcije: HDMI: 4 , Composite Video Input(s) 2 (1Bottom AnalogConversion/1Bottom Hybrid w/Component), Component Video (Y/Pb/Pr) Input(s) 1 (Bottom Hybrid w/Composite) Energetska klasa: A Displej mora biti fabrički optimizovan za rad 18/7 Uz displej je neophodno isporučiti adekvatan nosač koji je preporučen od strane proizvodjača displeja,shodno gabaritima i namjeni istog, za rad u landscape modu. | Komplet | 2.00 |
| 32 | Nabavka, isporuka i instalacija profesionalnog displeja dijagonale 65 inch-a optimizovanog za rad 18/7 u landscape modu | Nabavka profesionalnog displeja LCD Dijagonale 65“ minimalno sledećih karakteristika: Rezolucija: 4K (3840x2160) ili veća Kontrast: 4,000:1 Response time (ms): 8 ili manje. Backlite: Edge LED ili Direct LED Brightness (candela/m²): 450 ili veće Operativni sistem: Android 6.0, Marshmallow Integrisani zvučnici: 10W+10W Podrška za HTML5 platformu: Da Interna memorija: 16 GB Podržani formati reprodukcije sa USB drive-a: MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVCEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotinJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEGMKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/ 3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG Podržan Multicast / IPTV : Da (UDP/RTP) Konekcije: HDMI: 4 , Composite Video Input(s) 2 (1Bottom AnalogConversion/1Bottom Hybrid w/Component), Component Video (Y/Pb/Pr) Input(s) 1 (Bottom Hybrid w/Composite) Energetska klasa: A+ Displej mora biti fabrički optimizovan za rad 18/7 Uz displej je neophodno isporučiti adekvatan nosač koji je preporučen od strane proizvodjača displeja,shodno gabaritima i namjeni istog, za rad u landscape modu. | Komplet | 2.00 |
| 33 | Nabavka, isporuka i instalacija laserskog projektora sa adekvatnim plafonskim nosačem | Nabavka laserskog projektora minimalno sledećih karakteristika: Tip senzora: 3 LCD system Rezolucija-Broj piksela : WUXGA - 6,912,000 (1920 x 1200 x 3) pixels Izvor svjetlosti: Laserska dioda Radni vijek laserske diode: veći od 15,000 sati Color light output Standard: 5,000 lm Kontrast racio: 500,000:1 Keystone podešavanje : Vertikalno +/- 20 stepeni i Horizontalno +/- 30 stepeni Ulazi-Izlazi - konekcije (Computer/Video/Control): RGB Mini D-sub 15 pin Audio ulazni konektor: Stereo mini jack HDMI ulazni konektor: HDMI 19-pin, HDCP support Audio ulazni konektor: HDMI audio support HDMI ulazni konektor: HDMI 19-pin, HDCP support Audio ulazni konektor: HDMI audio support HDBaseT interface konektor: RJ45, 4 play (Video, Audio, LAN, Control) Video input connector: BNC Audio input connector: Audio output connector: Stereo mini jack D-sub 9-pin (male) / RS232C RJ45, 100BASE-TX Adekvatan plafonski nosač istog proizvođača kao i projektor | Komplet | 1.00 |
| 34 | Nabavka, isporuka i instalacija motorizovanog električnog platna sa daljinskom kontrolom i zidnim nosačem | Nabavka projekcionog platna minimalno sledećih karakteristika: Električno motorizovano platno Dimenzije minimalno 240cm x 240cm Bežična kontrola mora biti omogućena pomoću daljinskog upravljača Platno mora imati podršku za montažu na zid i plafon | Komplet | 1.00 |
| 35 | Nabavka, isporuka i montaža HDMI matriks switch-a | Nabavka HDMI matriks switch-a minimalno sledećih karakteristika: Switch mora imati podršku za minimalno 4×4 HDMI ulaza/izlaza Podrška za 4K/UHD i Full HD rezolucije LCD displej sa notifikacijom za aktuelni režim rada Mogućnost kontrole preko IP-LAN konekcije Tasteri za ručno aktiviranje ulaza-izlaza Podrška za montažu u rek ormar | Komad | 1.00 |
| 36 | Nabavka, isporuka,instalacija i polaganje neophodne kablovske infrastrukture za potrebe povezivanje projektora i displeja | Kablovska infrastruktura za za potrebe povezivanje projektora i displeja: Kabl visoko kvalitetni HDMI M/M High Speed 340 MHz - 10.2 Gbit/s – podržka za UHD-4K rezolucije – dužina 20m - 5 komada Kabl visoko kvalitetni HDMI M/M High Speed 340 MHz - 10.2 Gbit/s – podržka za UHD-4K rezolucije – dužina 15m - 4 komada Kabl visoko kvalitetni HDMI M/M High Speed 340 MHz (10.2 Gbit/s – podržka za UHD-4K rezolucije – dužina 5m - 4 komada Kabl visoko kvalitetni HDMI M/M High Speed 340 MHz - 10.2 Gbit/s – podržka za UHD-4K rezolucije – dužina 3m - 4 komada UTP Patch kabl CAT6 – dužina 20m – 5 komada | Komplet | 1.00 |

Garantni rok: Garantni rok je minimum 24 mjeseca. Garantnim rokom mora biti obuhvaćeno i održavanje sistema.

Garancije kvaliteta:

- Ponuđač je obavezan da za predmetnu nabavku dostavi ovlašćenje (Autorizaciju-MAF) izdato od proizvođača opreme da može ponuditi, isporučiti, instalirati i održavati opremu traženu po ovom predmetnom nadmetanju. Forma Autorizacije (MAF-a) mora biti naslovljena na Naručioca opreme po predmetnom nadmetanju

- U postupku javne nabavke može da učestvuje ponuđač koji posjeduje sledeći sertifikat: ISO 9001:2015 – Sistem upravljanja kvalitetom

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrolu kvaliteta će sprovoditi ovlašćena lica Naručioca.

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

OPŠTINA BUDVA

Broj:01-3084/2

Budva 20.11.2017.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)   Predsjednik Opštine Budva, Dragan  Krapović, kao ovlašćeno lice Opštine Budva, daje

I z j a v u

da će Opština Budva, shodno Planu javnih nabavki za 2017.godinu – amandman IV, broj: 01-264/5 od 10.11.2017. godine i Ugovora  za nabavku konferencijske opreme i elektronskog sistema za glasanja za potrebe opremanja sale SO Budva, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

PREDSJEDNIK

Dragan Krapović

___________________

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

OPŠTINA BUDVA

Broj:01-3084/3

Budva 20.11.2017.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javnih nabavki za 2017.godinu, amandman IV, broj: 01-264/4 od 26.07.2017. godine, za nabavku konferencijske opreme i elektronskog sistema za glasanja za potrebe opremanja sale SO Budva, nisam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca: Dragan  Krapović, predsjednik

______________________

Lice koje je učestvovalo u sprovođenju javne nabavke, Tanja Kapisoda,                Načelnica Službe za javne nabavke

_______________________

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, Tanja Kapisoda,                Sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Miljana Vukotić Jelušić

_______________________

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

OPŠTINA BUDVA

Broj:01-3084/4

Budva 20.11.2017.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javnih nabavki za 2017.godinu – amandman IV, broj: 01-264/5 od 10.11.2017. godine za nabavku goriva, nisam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda,  Tanja Kapisoda, dipl. pravnik,

___________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda,  Zdravko Dragaš, dipl. Inž. el.,

___________________

.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda,  Željko Racanović, dipl. Inž. maš.

___________________

...

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

( Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Najnižu ponuđenu cijenu obračunati maksimalnim brojem bodova - 100 bodova,  Bodovi za ostale  ponude   obračunavaju se proporcionalno: najniža ponudjena cijena /ponudjenu cijenu x broj bodova;

Najniža ponudjena cijena

____________________    X broj bodova (100 bodova)

ponudjenu cijenu

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR

U skladu sa odredbama člana  84 ZJN,  ponudjač dostavlja ponudu  sa cijenom izraženom u eurima,  sa posebno iskazanim PDV-om, brojkama i slovima a u slučaju njihove nepodudarnosti  mjerodavna je cijena iskazana slovima

;

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

## NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

OPŠTINI BUDVA

PONUDU

po Tenderskoj dokumentaciji broj 01-3084/6 od 21.11.2017 godine

za nabavku konferencijske opreme i elektronskog sistema za glasanja za potrebe opremanja sale SO Budva

ZA

( Predmet nabavke u cjelosti

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Garancija Ponude

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosikao:

(Samostalna ponuda

(Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

(Zajednička ponuda

(Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a (€) | ukupan iznos bez pdv-a (€) | pdv (€) | ukupan iznos sa pdv-om (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |
| PDV |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |
| .... |  |
| ...... |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

M.P.

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata, sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- potvrde organa uprave nadležnog za poslove poreza da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;

- dokaz nadležnog organa na osnovu podataka iz kaznene evidencije - dokazi o ispunjavanju ovog uslova ne smiju da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Licence za podnosioca ponude – privredno društvo

- Licenca za građenje objekata – za izvođenje elektroinstalacije slabe struje

- Licenca za izradu tehničke dokumentacije – za izradu projekta elektro-instalacije slabe struje

Ponuđač treba da ima minimum jednog zaposlenog inženjera koji posjeduje:

- Licencu za izradu projekta slabe struje

- Licencu za rukovođenje radovima na izvođenju instalacija slabe struje.

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca: OPŠTINE BUDVA, sa sjedištem u Budvi, Trg Sunca broj 3, PIB: 02005409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, koga zastupa Predsjednik Opštine, Dragan Krapović, (u daljem tekstu: Naručilac)

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku konferencijske opreme i elektronskog sistema glasanja za potrebe opremanja sale SO Budva, broj: ____ od ________; objavljena  na portalu Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me dana -____________.

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka  konferencijske opreme i elektronskog sistema glasanja za potrebe opremanja sale SO Budva, za potrebe Opštine Budva, prema ponudi Dobavljača broj:_______ od _________ godine.

Član 2

Ponuđač se obavezuje da Naručiocu isporuči predmetnu opremu specificiranu članom 1 ovog ugovora, a Naručilac se obavezuje da zvanično preuzme i plati Ponuđaču vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude br.______  od ___________  godine

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost roba iznosi  __________€, sa uračunatim  PDV-om,  prema prihvaćenoj ponudi br. ______ od ____________ godine.

##### Član 4

Ugovorena vrijednost podrazumijeva isporuku opreme u roku koji ne može biti duži od  45 dana od dana zaključivanja ugovora.

U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta i svi ostali pripadajući troškovi.

Naručilac zadržava pravo da, usled eventualnog prestanka potreba, odustane od dijela količina predviđenih tehničkom specifikacijom.

##### Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac isplatiti ugovorenu cijenu 20 dana od dana nastanka dužničko-povjerilačkog odnosa (čl. 3 Zakona  o rokovima izmirenja novčanih obaveza Sl.list br.28/14).

ROK  ISPORUKE

Član 6

Ponuđač se obavezuje da ugovorenu isporuku izvrši u roku od 45 dana od dana zaključivanja ugovora. Ponuđač se obavezuje da ugovoreni posao izvrši sa i u skladu sa normativima i standardima za ovu vrstu posla.

RASKID UGOVORA

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predvidjen Ugovorom:

- U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA,

- U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza u pogledu rokova isporuke robe i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo NARUČILAC ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog DOBAVLJAČA.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove DOBAVLJAČA i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC angažuje treće lice na teret DOBAVLJAČA.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 8.

DOBAVLJAČ se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 5 % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 7 (sedam) dana dužim od ugovorenog roka iz člana 6 ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Garancija treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon  ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora,  vrati  DOBAVLJAČU garanciju.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

UGOVORNA KAZNA

##### Član 9.

##### DOBAVLJAČ se obavezuje da plati ugovornu kaznu ,a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla za neizvršenje ugovora

##### GARANCIJA

##### Član 10.

DOBAVLJAČ garantuje za  kvalitet isporučene robe. Garancija na robu je 365 dana.

Garancija teče od dana isporuke robe.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 11.

NARUČILAC se obavezuje da obezbjedi prevozna sredstva u koja će se izvršiti isporuka

robe .

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

##### Član 12.

##### Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

## Član 13.

Za sve što nije predvidjeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 14.

Ugovor koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila (čl.15 ZJN„Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14) je ništavan.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 15.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 13

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetna primjerka, od kojih po 2 (dva) primjerka za NARUČIOCA i  DOBAVLJAČA, a 2(dva) za potrebe ovjere.

NARUČILAC	                                                                         DOBAVLJAČ

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkamanabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

- Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

2. Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalozi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

3. Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

4. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

5. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

6. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

7. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

8. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

9. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

10.1 Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

10.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

11. Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

12. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

13. Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

14. Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

15. Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od osam dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

IINAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska komunikacija i elektronski potpis.

III  IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj _____ od ________. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke)i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavkihttp://www.kontrola-nabavki.me/.

1) Tanja Kapisoda,          predsjednik, ___________________________

2) Zdravko Dragaš,                 član, ___________________________

3) Željko Racanović,                        član, ___________________________

# Footnotes

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama